## Slide 1
I404 · APRENDIZAJE REFORZADO · OTOÑO 2026
Aterrizaje autónomo de drones
en plataformas móviles
Lucio Luque Materazzi
lluquematerazzi@udesa.edu.ar
Teo Manuel Kaucher
tkaucher@udesa.edu.ar
Ingeniería en Inteligencia Artificial
Notes: 1

## Slide 2
Motivación y objetivo
A futuro
Transferir la política a un dron físico (sim-to-real) y, más adelante, a una balsa en movimiento
2
Objetivo final
Motivación
Que un Crazyflie 2.X aprenda a descender y estacionar de forma estable sobre la base de un TurtleBot4 en movimiento.
Por nuestra conexión con la robótica, buscamos un proyecto donde pudiéramos usar los robots del LINAR. Este problema nos pareció interesante y dentro del scope del trabajo final
Notes: 2

## Slide 3
MARCO TEÓRICO
Curriculum Learning
Estrategia inspirada en el aprendizaje humano: presentar las tareas en orden progresivo de dificultad en vez de exponer al agente directamente al problema completo.
Curriculum en este trabajo
1
Plataforma estática
Fija, sin movimiento
2
Movimiento lineal
Velocidad lineal constante
3
Cinemática TurtleBot
Velocidad lineal + angular, ruido
3
En RL, aprender directamente sobre la tarea final puede ser ineficiente. Esta metodología descompone el entrenamiento en tareas T1, T2, …, Tn de dificultad creciente.
Definir pesos iniciales θ
Para cada tarea t:
θ´ = train(θ,t)
θ = θ´
Notes: 3

## Slide 4
MARCO TEÓRICO
Proximal Policy Optimization (PPO)
Algoritmo de policy gradient de la familia actor-critic, propuesto como alternativa más simple y estable a TRPO. Actualiza la política πθ maximizando un objetivo que penaliza los cambios que se alejan demasiado de la política anterior πθ_old sin calcular la matriz de Fisher o la divergencia KL
RATIO DE PROBABILIDAD
OBJETIVO CLIPEADO
PÉRDIDA TOTAL
ε = 0.2 (valor estándar): limita a 20% la desviación permitida entre política nueva y anterior en cada actualización.
Combina pérdida de política, pérdida de valor (crítico) y un término de entropía para fomentar la exploración.
En la práctica, política πθ y valor Vϕ se optimizan de forma conjunta en un único paso de gradiente.
4
Notes: 4

## Slide 5
ENTORNO DE SIMULACIÓN
MovingPlatformLandingAviary
Sobre gym-pybullet-drones — inspirado en el trabajo de Peter et al. (2024).
Espacio de observación
  Posición relativa dron–plataforma (rel_pos)
  Velocidad relativa (rel_vel)
  Orientación: roll, pitch, yaw
  Velocidad angular del dron
  Velocidad absoluta del dron
Espacio de acciones
  Vector de velocidad normalizado (vx, vy, vz) ∈ [-1,1]
  Escalar ∈ [0,1] para ajustar magnitud
  Heredado de VelocityAviary
Parámetros del entorno
Plataforma
Plano cuadrado de 30 x 30 x 5 cm (inicio) ⟶ Cilindro 25 x 35 cm (TurtleBot4)
Tiempo máximo de simulación
Fijado en 20 s, ajustado al desplazamiento esperado de la plataforma
Variables de simulación
Velocidades de plataforma: v ~ B(4,2) , ω ~ B(2,4) ⟶ trayectorias más difíciles
Spawn del dron: z ~ U(0.5,1.5) , radio xy ~ B(4,2) (2 m)
Variables adicionales: vary_speed , turt_noise
Condiciones de estacionamiento
Contacto con plataforma, inclinación baja, cercanía al centro de la plataforma.
Estacionamiento ⟶ stable_counter >= 10
5
Notes: 6

## Slide 6
ENTORNO DE SIMULACIÓN
Tres ambientes, dificultad creciente
Cambian rangos de velocidades, vary_speed y turt_noise
01
BASE
Estático
La plataforma permanece fija en su posición inicial durante todo el episodio (v = ω = 0).
02
INTERMEDIO
Lineal
Ángulo fijo al inicio, desplazamiento en línea recta a velocidad constante.
Variantes: velocidad que cambia entre episodios o durante el mismo episodio.
03
FINAL
TurtleBot
Velocidad lineal + angular emulando la cinemática real (v ∈ [0.05,0.3] m/s, ω ∈ [0,3.0] rad/s), con variación de velocidad y ruido por paso.
6
Notes: 7

## Slide 7
DESARROLLO
Hiperparámetros de entrenamiento
PPO implementado con Stable-Baselines3.
ARQUITECTURA
MlpPolicy · 2×128
Redes independientes actor/crítico
GAE
γ=0.99 · λ=0.95
Balance sesgo-varianza
NORMALIZACIÓN
VecNormalize CLIP ±10
Obs./recompensas normalizadas, clip ±10
LEARNING RATE
3 × 10⁻⁴
Tasa de aprendizaje
STEPS / BATCH
4096 · batch 256
Por actualización, entornos paralelos
ÉPOCAS
5 (n_epochs)
Reducido desde 10 por KL inestable
ENTROPÍA
c₂ = 0.01
Incentiva exploración
CLIP PPO
ε = 0.2
Valor estándar del trabajo original
Resultados de hiperparámetros inestables
La política se actualiza de forma demasiado agresiva
Tasa de éxito decreciente
Divergencia KL creciente con picos altos
7
Notes: 8

## Slide 8
DESARROLLO
Hiperparámetros de entrenamiento
PPO implementado con Stable-Baselines3.
Hiperparámetros inestables
Hiperparámetros estables
8
Notes: 8

## Slide 9
DESARROLLO
Términos de recompensa evaluados
Penalización angular
Favorece trayectorias suaves. Valores altos pueden reducir el success rate sin cambiar mucho el comportamiento.
Basado en Rodriguez-Ramos et al. (2019). Premia la mejora instantánea; no reemplaza a la distancia absoluta ni la supera combinada con ella.
Contacto (kt)
Premia tocar la plataforma para que el aterrizaje se aprenda de forma más directa, no solo por reducir distancia.
Velocity tracking
Vector de velocidad ideal explícito en la observación; convergencia más rápida e interpretable.
9
Progreso
Estados terminales
Estacionamiento
Truncamiento
Choque
Notes: 9

## Slide 10
DESARROLLO
Casos de reward hacking
Reward penaliza dxy mucho más que dz
Distancia calculada hacia el centro de la plataforma
10
Notes: 10

## Slide 11
DESARROLLO
Ajustando kang y kt: efecto en la política
Penalización angular · kang
kang más alto ⟶ comportamiento más suave, menos eficiente, estacionamiento temprano. Continuamos con kang = 0.001
Recompensa de contacto · kt
Mayor kt ⟶ estacionamiento temprano, peor rendimiento final.
11
Notes: 10

## Slide 12
RESULTADOS
Mejores resultados - Entrenamiento
V1 — reward mínimo
+ Un solo término: fácil de implementar y pocos parámetros para balancear
− Aprendizaje tardío, trayectoria más ruidosa y menos directa
Contacto (kt = 0.1)
+ Recompensa de contacto y penalización angular: movimiento estable y suave
− Más parámetros para balancear
Velocity tracking
+ Objetivo fácil de interpretar, menos parámetros
− Requiere más información en la observación y definición correcta del vector
Cada opción tiene sus pros y contras: la elección depende de si se prioriza simplicidad, estabilidad, suavidad de movimiento o velocidad de convergencia.
12
Notes: 11

## Slide 13
RESULTADOS
Mejores resultados - Política
V1
kt = 0.1
Velocity tracking
13
Notes: 12

## Slide 14
TRABAJO FUTURO
Próximos pasos
01
Búsqueda sistemática de hiperparámetros
Incorporar métodos automáticos para encontrar cada término de la función de recompensa.
02
Validación sim-to-real
Transferir la política entrenada a un dron físico y evaluar su comportamiento estacionando sobre un TurtleBot4 real.
03
Escenario final: balsa móvil
Extender el entorno a una plataforma sobre agua, con oleaje, corrientes, viento y movimientos angulares menos predecibles.
14
Notes: 14

## Slide 15
17
¡Gracias!
Lucio Luque Materazzi · lluquematerazzi@udesa.edu.ar
Teo Manuel Kaucher · tkaucher@udesa.edu.ar
I404 · Aprendizaje reforzado · Universidad de San Andrés · Otoño 2026
Notes: 15

## Slide 16
15
15
Notes: 15